## Slide 1
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
Analisi sperimentale e modellazione matematica
di un sistema per l'energy harvesting da interazioni fluido-struttura
Relatori: Chiar.mo Prof. A.Bottaro, Chiar.mo Prof. C.Boragno
Correlatori: Dr. S.Olivieri, Dr. G.Boccalero
Stefano Piccini
Genova, 16 Settembre 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

## Slide 2
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Flutter aeroelastico
(Cornell University)
Energy harvesting
Instabilità dinamica
tipica dei corpi snelli
Vibrazione autoeccitata prodotta
dalla mutua interazione tra le forze fluidodinamiche
e la deflessione del corpo

## Slide 3
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ala battente
Dispositivo di tipo passivo
taglia centimetrica
FLEHAP
Accoppiamento elettromagnetico
Output dell’ordine dei mW
WSN (Wireless sensor network)
Fluttering Energy Harvesting for Autonomous Powering

## Slide 4
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Scopo della tesi
Analisi numerica
attraverso
l’implementazione
di un
modello
semi-empirico
Test sperimentali in galleria del vento
Indagine aeroelastica
sulla dinamica
del sistema
(privo di estrazione energetica)
Definizione traiettorie del moto
Determinazione dei moti di pitching (beccheggio) e plunging (spostamento verticale)
Determinazione delle potenzialità elettriche del dispositivo (potenza meccanica e rendimento aerodinamico)

## Slide 5
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FLEHAP
Fluttering Energy Harvesting for Autonomous Powering
Ala di Polivinilacetato (PVAC)
Corda (Chord) = 20 mm
Larghezza (Span) = 70 mm
Spessore (δ) = 0,1 mm
Punto d’attacco (PA) = 0,05Chord
Centro di Massa = 0,187Chord
Massa ala = 0,185 g
Massa asta = 0,380 g
Elastomeri di Poliuretano (PU)
L0 = 1,131 mm
Massa totale = 0,845 g
2,5 m/s < < 5 m/s
Punti notevoli:
LE = Leading Edge, TE = Trailing Edge,
PP = Pivot Point (Punto D’attacco PA), CM = Centro di Massa

## Slide 6
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ipotesi del modello
Fluido incomprimibile
Flusso uniforme
Modello
Quasi-stazionario
Modello a parametri concentrati
Corpo rigido
Bidimensionale

## Slide 7
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Le equazioni del modello
(
(
distanza tra CM e PP normalizzata con la corda
braccio del momento generato dalla circolazione
Andersen Pesavento Wang JFM 2005

## Slide 8
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Le equazioni del modello
=
Calibrazione manuale
coefficiente di portanza traslazionale
Andersen Pesavento Wang JFM 2005

## Slide 9
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
La Galleria del Vento
LEGENDA
1-Honeycomb, 2-Convergente, 3-Camera di prova, 4-Diffusore, 5-Shape adapter , 6- Ventola
4
3
2
5
1
6

## Slide 10
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Traiettorie Pivot Point e Trailing Edge al variare della velocità del vento
Prove
sperimentali
Modello
matematico

## Slide 11
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Caratteristiche del moto del PP
al variare della velocità del vento
Prove sperimentali
Modello matematico

## Slide 12
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rendimento di Betz, Potenza di Plunge
al variare della velocità del vento

## Slide 13
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Buone potenzialità
per l’EH
(=15% e =10mW)
Modello in buon accordo
con gli esperimenti
Supporto matematico
per la predizione e l’analisi
del sistema
Conclusioni

## Slide 14
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
Sviluppi futuri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Implementazione del modello relativa ai fenomeni legati all’estrazione elettrica
Proseguimento dello studio della dinamica completando tematiche irrisolte sia numeriche che sperimentali
Studio di nuove tecnologie e materiali da implementare
(Capacitori elastomerici)
Studio dell’accoppiamento del dispositivo con reti di sensori WSN e sistemi di accumulo energetico
Studio dell’accoppiamento tra FLEHAP

## Slide 15
Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica 2015/2016
Si ringrazia per la cortese attenzione
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15