## Slide 1: Correzione delle mappe prestazionali di un compressore assiale tramite reti neurali artificiali
Relatore:
Allievo:
Prof. Ing. Bottaro Alessandro
Riva Matteo
Correlatore:
Dott. Ing. Puppo Enrico
27/02/2023

## Slide 2: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 3: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 4: Introduzione
Mappe prestazionali CFD compressore assiale heavy duty
Riallineamento delle prestazioni numeriche con i dati impiantistici reali disponibili
Mantenimento andamenti suggeriti dalle analisi CFD
Raggiungimento delle prestazioni quantitative impiantistiche
Miglioramento della previsione delle prestazioni della macchina sulla base delle informazioni provenienti da impianto
Riduzione dei tempi necessari per tale fase di correzione
Reti neurali artificiali

## Slide 5: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 6: Reti neurali artificiali – Database
3 Gradi di libertà (input):
Numero di giri ridotti
Apertura VIGV  Sistema regolazione portata
Rapporto compressione
14 Funzioni obiettivo (output):
Portata ridotta compressore
Efficienza compressore
Rapporti compressione ed efficienze per ogni estrazione (3 esterne, 2 interne, uscita macchina)
260 Punti operativi CFD
240 Punti operativi impiantistici
 8 Turbine a gas

## Slide 7: Reti neurali artificiali – Perché?
Perché utilizzare le reti neurali artificiali?
Utilizzate in precedenza in Ansaldo Energia per il design aerodinamico di compressori assiali
Allenamento in parallelo per ogni funzione obiettivo (output)
Gestione di grandi database
Sistema statistico robusto al rumore che può essere contenuto nei dati di input: Diverse prestazioni per ogni GT Riduzione del tempo impiegato dagli utenti per la fase di riallineamento

## Slide 8: Reti neurali artificiali – Cosa sono?
Cos'è una rete neurale artificiale e come è strutturata? Sistema adattivo  Varia la propria struttura in base alle informazioni interne o esterne che fluiscono attraverso la rete stessa durante l'apprendimento Costituita da neuroni artificiali  Nodi della rete
Struttura feed – forward multilayer
 Flusso unidirezionale informazioni
 Livello di input riceve stimoli dall'esterno, due livelli nascosti elaborano i segnali e il livello di uscita fornisce risposta della rete
Apprendimento supervisionato: Valutazione dei parametri della rete a partire da esempi del comportamento desiderato ( Database)

## Slide 9: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 10: Analisi sensibilità
Allenamento reti neurali artificiali:
1 000 000 iterazioni per stabilizzare l’errore
Graduale aggiunta dei dati operativi impiantistici (Unico impianto  Tutti impianti disponibili)
Utilizzo di pesi diversi per le due famiglie di dati ( Numero di volte in cui un singolo punto operativo viene elaborato dalla rete e quindi letto dal database)
Architettura reti neurali artificiali:
Livello di input, due livelli nascosti e livello output
Numero di neuroni per ogni strato nascosto: 210
Configurazione migliore: Set completo di dati sperimentali  3 neuroni per ogni strato nascosto, pesando i dati CFD 3 volte e dati sperimentali solo 1 volta ( mantenere la forma delle curve CFD, ottenendo prestazioni quantitative dei dati sul campo)

## Slide 11: Analisi sensibilità
Neurons Weights | 2x HL1 2x HL2 | 2x HL1 3x HL2 | 3x HL1 2x HL2 | 3x HL1 3x HL2 | 4x HL1 4x HL2 | 10x HL1 10x HL2
1x CFD data; 1x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 2x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 3x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 6x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 12x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 20x Field data |  |  |  |  |  | 
1x CFD data; 50x Field data |  |  |  |  |  | 
2x CFD data; 1x Field data |  |  |  |  |  | 
3x CFD data; 1x Field data |  |  |  |  |  | 


































HL – Hidden Layer = Strato nascosto

## Slide 12: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 13: Mappe caratteristiche – Rapporto compressione vs Portata ridotta
Legenda:
Reti neurali
CFD
Dati impianto
Portata ridotta
VIGV=0%
VIGV=100%
Rapporto compressione

## Slide 14: Mappe caratteristiche – Rapporto compressione vs Portata ridotta
VIGV=0%
VIGV=100%
Portata ridotta
Rapporto compressione
Portata ridotta
Rapporto compressione
Reti neurali
CFD
Dati impianto
Reti neurali
CFD
Dati impianto

## Slide 15: Mappe caratteristiche – Portata ridotta & Efficienza
Nred
VIGV
Portata ridotta
Nred
VIGV
Efficienza

## Slide 16: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 17: Validazione qualitativa – VIGV = 100%
EB – External Bleed = Tasca di estrazione esterna

## Slide 18: Validazione qualitativa – VIGV = 0%
EB – External Bleed = Tasca di estrazione esterna

## Slide 19: Validazione quantitativa
= Deviazione standard
N = Numero di punti dati disponibili per la funzione obiettivo = Valore del fattore correttivo per ogni punto impiantistico
Partendo da fattore correttivo ad hoc:
Valutata deviazione standard rispetto a 1
Dispersione del fattore correttivo attorno al valore unitario
Dispersione delle prestazioni ottenute tramite reti neurali attorno ai punti operativi reali

## Slide 20: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 21: Conclusioni
È stata sviluppata, e validata per una macchina della flotta, una nuova metodologia per il miglioramento delle previsioni delle prestazioni di compressori
L’utilizzo di reti neurali artificiali può far risparmiare molto tempo e lavoro agli utenti (8 ÷ 10 settimane  2 settimane) I risultati finali mostrano andamenti simili a quelli mostrati dalle analisi CFD, tendendo però ai dati sperimentali Analisi di sensibilità è fondamentale per ottenere andamenti corretti, mantenendo le forme suggerite dalla CFD La migliore configurazione ottenibile è sensibile al numero di punti disponibili dalle mappe CFD e campagne sperimentali

## Slide 22: Indice
Introduzione
Reti neurali artificiali
Analisi sensibilità
Mappe caratteristiche
Validazione
Conclusioni
Sviluppi futuri

## Slide 23: Sviluppi futuri
Validazione potenzialità della procedura su altri compressori della flotta Parametrizzazione delle curve
 Applicazione delle reti neurali solo lungo la linea operativa
 Maggior mantenimento trend
 Elevato numero neuroni

## Slide 24: Grazie per l’attenzione!
Relatore:
Allievo:
Prof. Ing. Bottaro Alessandro
Riva Matteo
Correlatore:
Dott. Ing. Puppo Enrico
27/02/2023

## Slide 25: Backup slides
Relatore:
Allievo:
Prof. Ing. Bottaro Alessandro
Riva Matteo
Correlatori:
Dott. Ing. Puppo Enrico
Dott. Ing. Benvenuto Marcello
Dott. Ing. Schneider Andrea
27/02/2023

## Slide 26: Reti neurali artificiali – Cosa sono?
Cos'è una rete neurale artificiale e come è strutturata? Sistema adattivo  Varia la propria struttura in base alle informazioni interne o esterne che fluiscono attraverso la rete stessa durante l'apprendimento Costituita da neuroni artificiali:
 Singolo nodo della rete
 Elabora i segnali ricevuti e trasmette i risultati ai nodi successivi
 Combinatore di soglia
 Valuta una funzione di trasferimento e può essere attivato quando supera la soglia
Struttura feed – forward multilayer:
 Flusso unidirezionale informazioni
 Livello di input riceve stimoli dall'esterno, due livelli nascosti elaborano i segnali e il livello di uscita fornisce risposta della rete

## Slide 27: Reti neurali artificiali – Come funzionano?
Come funzionano le reti neurali artificiali?
Apprendimento supervisionato: Valutazione dei parametri della rete a partire da esempi del comportamento desiderato (database)
Algoritmo backpropagation:
Metodo di discesa del gradiente
 I pesi delle connessioni tra gli strati di neuroni vengono inizializzati su valori casuali
Forward – pass:
 Valori di input applicati ai nodi di ingresso con propagazione in avanti dei segnali
 Valori dei pesi sinaptici fissati
Backward – pass:
 Risposta della rete viene confrontata con l'output desiderato ottenendo il segnale di errore
 Errore propagato nella direzione opposta
 Pesi sinaptici modificati al fine di ridurre al minimo la differenza tra l'uscita corrente e l'uscita desiderata

## Slide 28: Mappe caratteristiche – 10 Neuroni – Efficienza
Nred
VIGV
Efficienza
VIGV
Nred
Efficienza

## Slide 29: Mappe caratteristiche – Rapporto compressione vs Portata ridotta
Legenda:
Reti neurali
CFD
Dati impianto
Portata ridotta
VIGV=0%
VIGV=100%
Rapporto compressione

## Slide 30: Mappe caratteristiche – Rapporto compressione vs Portata ridotta
VIGV=0%
VIGV=100%
Portata ridotta
Rapporto compressione
Portata ridotta
Rapporto compressione
Reti neurali
CFD
Dati impianto
Reti neurali
CFD
Dati impianto